## Slide 1: BALM: Bundle Adjustment for Lidar Mapping
RA-L, 2021

## Slide 2: Index
  Introduction
  BA Formulation
  Adaptive Voxelization
  LOAM with Local BA
  Experimental
Conclusion
Introduction
  .nt-02.pull-left[ :scale 100%] .nt-02.pull-right[ :scale 100%] .f-90[
  Visual BA : 동일한 feature point에 대한 다중 관측 제약
  Sparse LiDAR에선 point-to-point BA보다, point-to-plane/line BA
  LiDAR BA in BALM : faeture points가 동일한 planar/edge위 존재하도록 함` ] — ## BA Formulation .nt-02.center[ :scale 55%] .f-80[
    M개의 스캔으로부터 얻어졌지만 모두 같은 feature(planar/edge)에 해당되는 sparse feature points 그룹
      ,
      : global frame의 feature point ]

## Slide 4: BA Formulation
.nt-02.f-90[ - mean, covariance 정의
  Local BA 문제 정의(Planar)] .f-95[
  ] .f-90[
  planar feature의 최적 파라미터 (n,q)를 closed-form으로 구해 pose-only BA 문제로 변환 ] ??? u3는 covariance A의 세번째 eigenvector, 즉 가장 작은 eigenvalue에 대응하는 벡터 planar feature에서는 평면법선방향, 점들이 가장 덜 퍼지는 방향 밑에 if는 최소값을 달성하는 최적값이 저것들임! 이거 증명방법은 [pi-q = (pi-p바) + (p바-q)]로 대입해서 풀면 결국에는 n^TAn으로 나옴. planar에서 lamda3인 이유는 평면 법선 분산 방향이 가장 작아야 하기 때문임. 그래서 가장 작은 eigenvalue에 대응하는 eigenvector가 법선벡터가 되는 것임. 즉, 평면 안 두 방향의 분산은 커도됨. 근데 수직한 방향은 작아야함. plane은 2차원 구조이므로 한방향만 얇아야함. 그 얇은 방향이 법선방향이기 때문에 분산이 가장작은 고유값이어서 lamda3가 cost가 됨 — ## BA Formulation .nt-02.f-90[
  Local BA 문제 정의(Edge) ] .f-95[
  edge feature의 최적 파라미터 (n,q)를 closed-form으로 구해 pose-only BA 문제로 변환 ]
.f-90[ - 최적화 대상은 voxel하나의 egienvalue cost
- 에 대해, 는 동일한 feautre point의 벡터] ??? 이거도 증명과정 planar랑 똑같이 [pi-q = (pi-p바) + (p바-q)]로 대입해서 풀면 결국에는 Tr(A) - lambda1이 나옴 (I-nn^T) : n에 수직한 평면의 projection (I-nn^T)(pi-q) : 점 pi가 pi-q 벡터에서 얼머나 옆으로 벗어났는가? norm제곱으로 점에서 직선까지의 제곱거리 => 점들이 어떤 한 edge line에 최대한 가깝에 하자! edge에서는 line방향 분산 lamda1는 커도됨. 근데 나머지 두 수직방향 2,3는 작아야함 그래서 Tr(A) - lambda1이 최소가 되는 지점이 최적점이 되는 것임. edge는 1차원 구조이므로 한방향만 길고, 나머지는 얆아야함 그래서 큰 방향 lamda1는 남기고 수직방향 lambda2+lambda3가 cost가 됨 — ## BA Formulation .nt-02.f-90[ - 점 에 대한 고유값 가 얼마나 변하는지, 1차미분 Gradient - planar voxel이면 , edge voxel이면 - 개별 에 대한 미분 공식]
.f-90[ - Gradient를 점 에 대해 미분한, 2차미분 Hessian - 일경우 같은점 를 두번 미분. self-curvature - 일경우 서로 다른점 사이의 교차 미분. cross-coupling]
??? Gradient수식은 점 pi가 uk방향으로 평균에서 벗어나 있을수록 그 점은 에 더 큰 영향을 미친다는 것을 보여줌 즉, voxel의 eigenvalue는 voxel내 점들의 uk방향으로의 퍼짐 정도에 민감하게 반응함
Hessian에서 i=j인 경우 내 점을 움직이면 내점도 변하고 평균도 같이 변함 i=/j인 경우 다른점을 움직이면 내 점은 안변하고 평균만 변함 첫번째항은 점-평균구조에 생김. 같은점 미분시 자기자신 영향 큼 / 다른점 미분시 평균통해서간 간점영향 부호가 음수 두번째항은 고유벡터 uk가 바뀌는항. 세번째항은 고유벡터 변화항 1. 평균점의 직접변화 2. eigenvector 변화 / eigenvector 변화의 대칭짝 — ## BA Formulation .nt-02.f-90[ - 점 를 움직였을때 고유벡터 의 변화 - 는 에 대한 의 변화량을 나타내는 3x3 행렬. 즉 eignevector senstivity]
.f-90[ - 는 고유벡터들 사이의 coupling 합 - 인 경우, 서로 다른 eigendirection 사이의 coupling - 인 경우, 자기자신의 변화는 고유벡터 변화에 영향 없음]
??? - (pj-pbar)는 pj가 평균에서 얼마나 떨어졌는지 (um um^T + un um^T)는 고유벡터 변화가 다른 고유벡터 방향으로 섞이는 회전 N(lambda_n - lambda_m)는 고유값 차이로, 차이작 작으면 민감하게 / 차이가 크면 안정적 — ## BA Formulation .nt-02.f-75[ - voxel 하나의 egienvalue cost에 대한 2차식 근사
- scan에서 feature point가 global frame에서의 움직임
- voxel 하나의 egienvalue cost를 pose incremenst 에 대한 2차식으로 근사
- Levenberg-Marquardt 업데이트 공식
] ??? 첫번째식 : point 기준 2차 근사. voxel cost 람다를 point-space에서2차 근사 두번째식 : point와 pose의 관계식. pose perturbation이 point를 어떻게 움직이는지 세번째식 : 핵심. 실제 최적화 변수인 pose로 바꾼 결과.즉 pose기준 2차 근사. point-space quadratic을 pose-space quadratic으로 변경 네번째식 : Levenberg-Marquardt 업데이트 공식 — ## Adaptive Voxelization .nt-02.pull-left[ :scale 100%]
.pull-right-53.f-80[ - Rough pose를 이용해 multi-scan fature points를 정렬 - 3D 공간을 voxel 단위로 분할
  각 voxel 내부 점군의 covariance eigenvaluse로 planar/edge 구조 판별
  하나의 feature로 보기 어려운 voxel은 세분화
  각 voxel을 하나의 geometirc feature 및 cost item으로 활용 ] ??? (a),(b)는 실제실험사진 — ## Adative Voxelization .nt-02.f-90[
  Remak1
    voxel안 점이 너무 많으면 Hessian 차원이 커지므로, 같은 scan에서 온 점들을 평균화해도 된다
    raw feature point가 정의한 same plane위에 있으면, 계산을 줄이면서 consistency는 유지함
  Remark2
    Hessian은 를 필요하므로 수치적으로 불안정한 voxel은 BA에서 제외
  Remak3
    voxel을 세밀하게 만들고 same plane 검사 허용 오차를 기우면 curved surface같은 것도 대응 가능
  Remark4
    recursive subdivision은 max depth와 minimum number of points 조건으로 멈춤 ] — ## LOAM with Local BA .nt-02.pull-left-50[ :scale 100%] .nt-07.pull-right-50.f-80[
  Feature Extratcion
    Raw point에서 edge/planar feature point 추출
  Odometry (Rough Pose Estimation)
    새 scan을 기존 map 정합하여 rough pose 추정
  Adaptive Voxelization/Voxel Map Update
    정렬된 faeture point를 edge/planar voxel map 생성
    eigenvalue 기반 검사과 8-octant를 이용해 feature corresopondence 생성
  Map Refinement (Local BA)
    sliding window 안의 voxel들을 통해 eigenvalue기반 cost 생성
    pose-only BA로 pose 업데이트
  Marginalization
    오래된 정보는 로 요약된 형태로 보존 ] ??? feature extraction으로 sparse feature를 만들고 → odometry가 rough pose를 구해 새 scan을 voxel map에 넣고 → adaptive voxelization이 correspondence를 만들고 → map-refinement가 sliding window local BA로 pose를 다시 고치고 → 오래된 정보는 Pfix로 요약 보존하는 구조 — ## LOAM with Local BA .nt-02.f-90[
  Feature extraction : raw point에서 edge/planar feature point 추출
  Odometry : 새로운 scan의 initail pose estimation
  Global alignment : odometry pose를 통해서 feature point을 global map frame으로 정렬
  Adaptive Voxelization : edge/planar Voxel map에 feature point를 삽입하고 Adative subdivision 수행
  Local BA : voxel의 mean/covariance를 통해 eigenvalue 기반 cost로 local BA 수행
  Update : pose와 Voxel 업데이트, 오래된 점은 marginalize ] — ## Experimental .nt-02.f-90[
  Use LiDAR Livox Horizon] .nt-02.pull-left-50[ :scale 85%] .nt-02.pull-right-50[ :scale 85%] — ## Experimental .nt-02.f-90[
    Use LiDAR Livox Mid40] .center[ :scale 45%] — ## Experimental .nt-02.f-90[
    Use LiDAR Velodyne VLP-16] .nt-02.pull-left-50[ :scale 85%] .nt-02.pull-right-50[ :scale 100%] — ## Experimental .center[ :scale 70%]
  BALM은 drift를 줄이고, 실행시간도 실용적임을 보여줌
local BA와 voxel update를 적용한 BALM이 대부분 빠르게 완료됨
Conclusion
  .nt-02.f-90[
  Closed form feature elimination기반 LiDAR BA Formulation
    planar/edge feature의 최적 파라미터를 closed-form으로 구해서 pose-only BA 문제로 변환
  Gradient/Hessian 기반 second-order optimization
    eigenvalue cost에 대한 gradient/hessian을 closed-form으로 유도
  Adaptive Voxelization기반 효율적인 edge/planar correspondence
    같은 edge/planar에 속하는 feature points를 하나의 voxel로 묶어서 local BA에 활용 ] — ## Appendix .nt-02.pull-left-45[ :scale 70%] .nt-02.f-90[
    Projection ] .nt-02.pull-right-55.f-90[
    Projection Vector
    크기 :
    방향 :
    방향 x 크기
    ] — ## Appendix (Proof Theorem1) .nt-02.f-90[
    1차 미분(gradient)
    planar cost : / edge cost :
  점 를 움직였을때 의 k번째 eigenvalue 가 얼마나 변하는가? 를 의미함
  $$ \frac{\partial \lambda_k}{\partial \mathbf{p}_i} = \frac{2}{N} (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})^T \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^T \tag{6} $$
  이고, eigenvector matrix 로 정의시
]

## Slide 5: => 는 eigenvector basis에서 대각화된 형태로 표현됨

## Slide 6: Appendix (Proof Theorem1)
.nt-02.f-90[ - 왜 인가? - covariance matrix - 이므로 대칭행렬 : - - 들을 라고 표현할 수 있음 - - - 이므로 양변에 를 곱하면 ] — ## Appendix (Proof Theorem1) .nt-02.f-90[ - 를 에 대한 미분
$$ \frac{\partial \Lambda}{\partial p} = \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial p}\right)^T \mathbf{A} \mathbf{U} + \mathbf{U}^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial p} \mathbf{U} + \mathbf{U}^T \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial p} \tag{18} $$
- 를 통해 정리 가능 - 첫번째항 : / 세번째항 : ]
.f-90[ - / - 의 역할은 eigenvector matrix 의 변화율, eigenbasis안에서 표현함] — ## Appendix (Proof Theorem1) .nt-02.f-90[ - 의 각 열이 단위벡터로 Orthogonal이므로 를 에 대해 미분
- 따라서 는 skew-symmetric matrix임
$$ \frac{\partial \Lambda}{\partial p} = \mathbf{U}^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial p} \mathbf{U} + \color{red}{\Lambda\mathbf{C}^p} + \color{red}{(\mathbf{C}^p)^T\Lambda} = \mathbf{U}^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial p} \mathbf{U} $$
$$ \frac{\partial \lambda_k}{\partial p} = \mathbf{u}_k^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial p} \mathbf{u}_k = \frac{\partial (\mathbf{u}_k^T \mathbf{A} \mathbf{u}_k)}{\partial p} \quad (k = 1, 2, 3) \tag{a} $$
- 따라서 대각성분만 보면 eigenvector derivate를 직접 계산을 할 필요가 없어짐]

## Slide 7: Appendix (Proof Theorem1)
.nt-02.f-90[ - i=j면 를 로 미분하니까 , i=/j면 를 로 미분하니까 0
- i : 미분하려는 point index / j : covariance 합을 도는 index - 에 대해 미분
- 즉, 자기자신도 변하고, 평균도 같이 변한다는 것을 보여줌] — ## Appendix (Proof Theorem1) .nt-02.f-90[ - 에 대한 편미분을 대입해서 정리
$$\begin{align*} \frac{\partial \lambda_k}{\partial \mathbf{p}_i} &= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_i} \left( \mathbf{u}_k^\top (\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}})(\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}})^\top \mathbf{u}_k \right) \\[1ex] &= \frac{2}{N} \sum_{j=1}^{N} (\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}})^\top \mathbf{u}_k \frac{\partial(\mathbf{u}_k^\top (\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}}))}{\partial \mathbf{p}_i} \\[1ex] &= \frac{2}{N} (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})^\top \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^\top \left( I - \frac{1}{N}I \right) + \frac{2}{N} \sum_{j \neq i} (\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}})^\top \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^\top \left( -\frac{1}{N}I \right) \\[1ex] &= \frac{2}{N} (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})^\top \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^\top. \end{align*} \tag{19}$$
- 를 점들로 전개후, 평균 가 에도 의존하기 때문에 인 경우와 인 경우로 나눠서 미분하면 을 이용해 유도 가능] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 2차 미분(Hessian)
$$\frac{\partial^2 \lambda_k}{\partial p_j \partial p_i} \tag{7}$$
- 두 점 와 가 있고, 의 한 좌표를 라고 함 - eigenvector matrix 는 Orthogonal하므로
- Theorem1에서 가 skew-symmetric matrix이므로
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 는 변수q가 바뀔 때 eigenvector matrix 의 변화율을 eigenbasis안에서 표현한 것, 또한 skew-symmetric matrix이므로 의 대각성분은 0이고, 비대각성분은 서로 부호가 반대인 형태 - (18)번 수식의 q버전으로
$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{U}^\top \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{U} + \Lambda \mathbf{C}^q + (\mathbf{C}^q)^\top \Lambda = \mathbf{U}^\top \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{U} \tag{20}$$
- 는 diagonal matrix이고, 의 또한 diagonal matrix으로 off-diagonal은 0이다. - off-diagonal성분에 대해서, (m- row성분 / n-column성분)
$$0 = \mathbf{u}_m^T \frac{\partial A}{\partial q} \mathbf{u}_n + \lambda_m C^q_{m,n} - C^q_{m,n} \lambda_n \tag{b}$$
- Theorem1에서는 점 자체와 평균점이 움직이면서 생기는 직접적인 변화, - Theorem2에서는 고유벡터 자체가 회전하면서 생기는 간접적인 영향을 다루고 있음] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - (b)수식에서 인() 경우, 서로 다른 eigendirection 사이의 coupling이 존재하므로
$$\mathbf{C}^q_{m,n} = \frac{1}{\lambda_n - \lambda_m}\mathbf{u}_m^T \frac{\partial A}{\partial q} \mathbf{u}_n \tag{21}$$
- (b)수식에서 인() 경우, 자기자신의 변화는 고유벡터 변화에 영향이 없으므로
- 는 skew-symmetric이므로 diagonal 성분은 모두 0이고, off-diagonal성분은 서로 부호가 반대인 형태 - 인 경우는 자기 자신방향으로, 크기가 늘어나거나 줄어드는것이 아님. 따라서 다른 eigenvector 방향의 영향만 나타냄 - 인 경우 즉, 점 를 조금 바꾸면 은 자기 자신 방향으로 변하는것이 아닌 다른 eigenvector 방향으로 회전하듯이 변함] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 에 정의에 따르면,
$$\frac{\partial \mathbf{u}_k}{\partial q} = \frac{\partial \mathbf{U} \mathbf{e}_k}{\partial q} = \mathbf{U} \mathbf{C}^q \mathbf{e}_k \tag{c}$$
- 는 standard basis vector로, 번째 성분이 1이고 나머지는 0인 벡터
- 따라서 (c)가 유도됨] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 는 를 의 모든 원소에 대한 미분을 벡터로 표현하면
- 즉, 가 point 의 각 좌표 변화에 대해 어떻게 변하는지를 나타내는 벡터
$$\begin{align*} \frac{\partial \mathbf{u}_k}{\partial \mathbf{p}_j} &= \left[ \frac{\partial \mathbf{U} \mathbf{e}_k}{\partial x_j} \quad \frac{\partial \mathbf{U} \mathbf{e}_k}{\partial y_j} \quad \frac{\partial \mathbf{U} \mathbf{e}_k}{\partial z_j} \right] \\ &= \left[ \mathbf{U}\mathbf{C}^{x_j} \mathbf{e}_k \quad \mathbf{U}\mathbf{C}^{y_j} \mathbf{e}_k \quad \mathbf{U}\mathbf{C}^{z_j} \mathbf{e}_k \right] \\ &= \mathbf{U} \left[ \mathbf{C}^{x_j} \mathbf{e}_k \quad \mathbf{C}^{y_j} \mathbf{e}_k \quad \mathbf{C}^{z_j} \mathbf{e}_k \right] \\ &= \mathbf{U} \begin{bmatrix} \mathbf{C}^{x_j}_{1,k} & \mathbf{C}^{y_j}_{1,k} & \mathbf{C}^{z_j}_{1,k} \\ \mathbf{C}^{x_j}_{2,k} & \mathbf{C}^{y_j}_{2,k} & \mathbf{C}^{z_j}_{2,k} \\ \mathbf{C}^{x_j}_{3,k} & \mathbf{C}^{y_j}_{3,k} & \mathbf{C}^{z_j}_{3,k} \end{bmatrix} \end{align*} \tag{22}$$
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - (21)번 수식과 같이 각 element 정의수식이고 를 모으면
- 인 경우
- 인 경우며느 의 정의에 따라 0이므로, 이다. - 이를 벡터 형태로 표현하면
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-85[ - 을 constatnt로 본다. 의 계산을 쉽게 하는 형태로 바꾸는것
- (19)번 수식과 마찬가지로 covariance 를 전개해서 에 대해 미분 진행
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 에 대한 미분 계산
- 을 constatnt로 보고있으므로.
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-85[ - 항과 항으로 나누고 centered sum 성질
- 최종적으로
- 위 식을 의 정의식에 대입하면
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-80[ - j번째 점 를 움직였을때, k번째 eigenvector 의 변화를 의미
$$\frac{\partial \mathbf{u}_k}{\partial \mathbf{p}_j} = \mathbf{U} \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{1,k}^{\mathbf{p}_j} \\ \mathbf{F}_{2,k}^{\mathbf{p}_j} \\ \mathbf{F}_{3,k}^{\mathbf{p}_j} \end{bmatrix} = \mathbf{U} \mathbf{F}_k^{\mathbf{p}_j} \tag{23}$$
- (19)번 수식을 에 대해 미분
$$\begin{align*} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_j} \left( \frac{\partial \lambda_k}{\partial \mathbf{p}_i} \right) &= \frac{2}{N} \left( \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^T \frac{\partial(\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{p}_j} + \mathbf{u}_k (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})^T \frac{\partial \mathbf{u}_k}{\partial \mathbf{p}_j} + \frac{\partial \mathbf{u}_k}{\partial \mathbf{p}_j} (\mathbf{u}_k^T (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})) \right) \\[2ex] &= \frac{2}{N} \left( \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^T \frac{\partial(\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})}{\partial \mathbf{p}_j} + \mathbf{u}_k (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})^T \mathbf{U} \mathbf{F}_k^{\mathbf{p}_j} + \mathbf{U} \mathbf{F}_k^{\mathbf{p}_j} (\mathbf{u}_k^T (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}})) \right) \tag{24} \end{align*}$$
]
??? ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-85[ - 첫번째 항
- 두번째 항
- 세번째 항
] — ## Appendix (Proof Theorem2) .nt-02.f-90[ - 에 대한 미분이 인 경우와 인 경우로 나뉘어서 계산
- 이 값을 (24)번 수식의 첫번째 항에 대입. 나머지항은 그대로 유지 - 인 경우
- 인 경우
]